## Slide 1: Латентность и другие характеристики ОП
Кошелева Ксения
Перцовский Ян
Урусов Федор

## Slide 2
План
Введение
Где лежит оперативная память
Латентность: определение и метрики
Пропускная способность оперативной памяти
Другие важные характеристики оперативной памяти

## Slide 3
Введение
Память
ключевой ресурс в современной вычислительной системе
Производительность процессора часто ограничивается скоростью получения данных из памяти
Для параллельных и масштабируемых приложений поведение памяти определяет масштабируемость и эффективность использования вычислительных ресурсов

## Slide 4
Где лежит оперативная память?
Иерархия памяти
Регистры процессора
Кэш L1, L2, L3
Оперативная память (DRAM)
Быстрая локальная память на ускорителях (HBM)
Хранилища (NVMe, SSD, HDD)
Основная идея:
при удалении от CPU растёт ёмкость и латентность, но падает стоимость/байт
Типичная иерархия современных систем

## Slide 5
Определение и метрики
Латентность
это время между запросом данных и их получением (измеряют реже в наносекундах (нс), чаще в тактах процессора (cycles)
Один и тот же модуль памяти может иметь различную задержку на разных частотах

## Slide 7
Определение и метрики
Латентность
выходные контакты могут быть заняты независимо от задержки CAS
максимально пропускная способность определяется тактовой частотой

## Slide 8
Латентность
Максимальная скорость достигается при предсказуемом доступе к данным
При произвольном доступе возникают задержки
Благодаря пространственной локализации часто ограничивающим фактором остаётся только CAS
CAS задаётся в тактах, поэтому для корректного сравнения задержки переводят в абсолютное время
Более высокая CAS не всегда означает медленнее: всё зависит от частоты работы модуля
Определение и метрики
Особенности пропускной способности

## Slide 9
Определение и метрики
Латентность
Смотреть полную таблицу

## Slide 10
Латентность
DDR (Double Data Rate) — выполняет 2 передачи за такт
Задержка CAS измеряется в тактах, а не в передачах
В DRAM конденсаторы хранят биты и требуют периодической подпитки
SRAM не нуждается в подзарядке, поэтому работает быстрее и стабильнее
Определение и метрики
Особенности пропускной способности

## Slide 11
Bandwidth
Пропускная способность
объём байт, который ОЗУ может передать за единицу времени (ГБ/с)
Пропускная способность важна в задачах, где данные обрабатываются большими блоками, скорость вычислений определяется тем, насколько быстро ОЗУ может «поставлять» новые данные и записывать результаты
Поэтому для таких задач высокая пропускная способность важнее низкой латентности

## Slide 12
Пропускная способность
Число каналов памяти (channels)
Ширина шины (bus width)
Тактовая скорость (data rate)
Параллелизм банков и interleaving
Размер и выравнивание блоков
Bandwidth
зависит от следующих факторов
HBM / on-package memory

## Slide 13
Bandwidth
Пропускная способность
Sustained (практический)
меньше из-за факторов:
накладные расходы протокола
конфликты доступа
обновление
несоответствия выравнивания
конкуренции между потоками
Пиковая (теоретический максимум):
BW_peak = channels * bus_width_bytes * transfers_per_sec
Channels - количество каналов
bus_width_bytes - ширина шины
transfers_per_sec - количество передач данных в секунду по шине памяти

## Slide 14
Другие характеристики ОП
Параллелизм банков/каналов
Современная DRAM делится на каналы (channels), а внутри каждого канала есть банки (banks)
Канал - независимая 64-битная шина данных
Банк - внутренняя единица памяти внутри канала
Тайминги DRAM:
Каждая операция имеет задержку
tCL (CAS latency)
tRCD (Row to Column Delay)
tRP (Row Precharge)
tRAS (Row Active Time)

## Slide 15
Другие характеристики ОП
Когерентность кэшей (Cache-Coherence Overhead)
Каждый ядро имеет свой кэш → нужен протокол (MESI, MOESI)
Запись в память → инвалидирование копий в других кэшах, что создаёт доп. трафик (UPI, Infinity Fabric)
Больше ядер и общих данных → выше накладные расходы, рост латентности и падение пропускной способности
Локальность в row-buffer:
Row buffer = кэш открытой строки
Row hit → быстрый доступ
Row miss → закрытие + открытие строки
Row hit rate = доля попаданий
Линейный доступ → высокий hit rate, случайный → низкий

## Slide 16
Другие характеристики ОП
Jitter (вариативность задержек)
Причины: нагрев (чаще refresh), прерывания ОС, фоновые операции
Итог: задержки нестабильны, растёт tail latency
Важно для HPC и систем реального времени
Надёжность:
ECC: исправляет одиночные ошибки, выявляет двойные
UBER: вероятность неисправимых ошибок, критично для серверов/СК
Scrubbing: фоновая проверка строк памяти
Без этих механизмов будут сбои, краши, незаметное повреждение данных

## Slide 17: Спасибо за внимание!